## Slide 1: Robotika U PRHG
Vedran Vedriš , Tamara Široka
Prva riječka hrvatska gimnazija
Rijeka, 25.04.2018.

## Slide 2: Micro:bit

## Slide 3: Abilix

## Slide 4: Abilix
Međunarodno natjecanje u
edukacijskoj robotici u Hrvatskoj

## Slide 5: mBot

## Slide 6: 'Internet of Things'
PAMETNA RASVJETA

## Slide 7: ARDUINO / CRODUINO
MIKROKONTROLER
može primati i slati signale u okolinu i iz okoline
SOFTVERSKA KOMPONENTA
jednostavno programiranje mikrokontrolera uz pomoć računala na bilo kojoj platformi (Linux, Mac, Windows)
  Softverski spada u slobodan softver

## Slide 8: ARDUINO / CRODUINO
Croduino je prva Arduino kompatibilna pločica koja je proizvedena u Hrvatskoj.
Osim osnovne verzije koja je s razlogom nazvana Basic, u Croduino seriji proizvoda postoje još Pico, Damba, Proto i Power.
Programski jezik C

## Slide 9: Instalacija softvera
Stranica www.arduino.cc
Arduino WEB EDITOR (on-line)
Download Arduino – skinuti zip datoteku verziju za Windows-e

## Slide 10: Nastavak instalacije
Raspakirati zip datoteku
Pokrenuti Arduino.exe
Prilagoditi postavke

## Slide 11: Podešavanje postavki:
1
vrsta pločice

## Slide 12: Podešavanje postavki:
2
Port COM
3
Programator

## Slide 13: Editor u kojemu pišemo program:
void setup() izvršava se jednom
void loop() izvršava se više puta

## Slide 14: Alatna traka:
Provjeravanje grešaka i kompajliranje
Upload programa na pločicu (izvršava se odmah)
Novi program
Otvori / pohrani program

## Slide 15: Greške
Greške očitavamo u donjem (crnom) dijelu ekrana, kao i broj linije koda
Ako konzola s greškama poprimi narančastu boju, u programu postoji greška ili se program ne može prebaciti na pločicu

## Slide 17: Dijelovi osnovnog paketa
Croduino Basic2 pločica
Vodiči
Otpornici, fotootpornici, LED diode
Eksperimentalna pločica
Tranzistori
Senzori pokreta i udaljenosti….
Gumbi (push button)
Relej

## Slide 18: Osnovne funkcije
INPUT
pinMode(broj_pina, INPUT)
digitalRead(broj_pina)
analogRead(broj_pina)
OUTPUT
pinMode(broj_pina, OUTPUT)
digitalWrite(broj_pina,STANJE)
analogWrite(broj_pina,STANJE)
Možemo koristiti za definiranje pinova kao INPUT za primanje podataka ili OUTPUT za slanje podataka
Očitava napon koji dolazi na taj pin. Sve napone izvan 3V registrira kao HIGH ili 1, a ostale kao LOW ili 0
Očitava napon koji dolazi na taj pin. Naponu od 0V daje vrijednost 0 a naponu od 5V vrijednost 1023.
Šalje 5V (HIGH ili 1) ili 0V (LOW ili 0)
Radi s pinovima koji podržavaju PWM. Na Croduinu su to pinovi 3,5,6,9,10,11. Na pin šalje vrijednost između 0-255.

## Slide 19: Primjer: LED dioda
Program treba upaliti LED diodu
LED dioda se gasi / pali (blinka) s pauzama od nekoliko sekundi

## Slide 20: Primjer: LED dioda
Potrebno:
LED dioda
2 žice
otpornik
Koja je uloga otpornika?
Kako ispravno odabrati otpornik?

## Slide 21: Otpornici:

## Slide 22: Primjer: LED dioda
Potrebno:
LED dioda
2 žice
otpornik
Način spajanja:

## Slide 23: Rješenje LED dioda

## Slide 24: Zadatak: Fotootpornik
Program će upaliti LED diodu ako je noć (smanjena svjetlost) a ugasiti je ako je dan.

## Slide 25: Zadatak: fotootpornik
Potrebno:
Fotootpornik
5 žica
LED dioda
2 otpornika
Način spajanja:

## Slide 26: Rješenje Fotootpornik

## Slide 27: Hvala na pozornosti!
Za sva pitanja obratite se na sljedeće adrese:
Vedran Vedriš: vedran.vedris@skole.hr
Tamara Široka: tamara.siroka@skole.hr
* Sve sheme spajanja izradili su autori pomoću besplatnog programa Fritzing http://fritzing.org